## Slide 1
Smart’House
- Maquette de maison connectée
Un projet Arduino pour appréhender le problème
Alexandre MAZURIER
Sébastien MICHEL
Projet Arduino PeiP2
2018-2019

## Slide 2: Sommaire
  I. Objectif du projet
  II. Réalisation
      Développement de l’idée
      Confection de la maquette en bois
  III. Les 11 composants utilisés
  IV. Communication
      Débuts en Bluetooth
      Le passage au Wifi
      La communication ESP-Arduino
      Application Android Smart House
  V. Planning & conclusion

## Slide 3: I. Objectif du projet
Contrôler un maximum d’éléments de sa maison grâce à son Smartphone
  Lumière
  Chauffage
  Serrure de la porte
Être averti de divers évènements grâce à un système de notifications activables à souhait :
  Sonnette
  Détecteur de mouvement
  Détecteur d’effraction de porte & fenêtre
  Détecteur de pluie
Rendre le tout simple d’utilisation

## Slide 4: II. Réalisation Développement de l’idée
Design de départ
Maquette d’essai selon les dimensions d’un pièce

## Slide 5: II. Réalisation La maquette en bois
Installation de tous les modules dans la maquette finale
Découpage des planches au format de la découpe laser
Puis découpage laser au travail

## Slide 6: III. Les 11 composants utilisés et leurs fonctions
Communication unidirectionnelle
Contacteur (x2)
LED RGB
Détecteur de présence
HC-SR501
Sonnette & LED témoin
Capteur de pluie
LED représentant le chauffage
Servo moteur
Clavier numérique
Capteur de température
DHT11

## Slide 7: IV. Communication Création de l’application
Utilisation d’Android Studio pour coder l’application
  Android Studio : Environnement de développement pour créer des applications Android
  Application codée en XML pour la partie graphique et en Java pour l’exécution des actions

## Slide 8: IV. Communication Les débuts en Bluetooth
Module Bluetooth HC-06
Première version de l’Application
Fonction permettant de récupérer le message envoyé par l’application

## Slide 9: IV. Communication Passage à une communication Wifi
 | Avantages | Inconvénients
Communication Bluetooth | Facilité de mise en place (communication déjà étudiée en TD) Pas besoin de passer par un ESP | Proximité téléphone / Arduino Perte des données à l’extinction
Communication Wifi Stockage des états de chaque élément dans une base de donnée | Possibilité de contrôler & de recevoir les infos de la maison de n’importe où Synchronisation : Les états ne sont pas perdus en cas de coupure d’électricité par exemple | Utilisation d’un ESP et d’un Arduino : Communication entre les deux difficile

## Slide 10: IV. Communication Passage à une communication Wifi
Schéma de fonctionnement de la communication Android - Arduino
Firebase : Plateforme dédiée aux développeurs mobiles. Permet notamment de :
  Créer une base de donnée permettant de stocker les états de la maison
  Envoyer des notifications à un smartphone à l’aide de requêtes HTTP

## Slide 11: IV. Communication L’application Android Smart House

## Slide 12: IV. Communication ESP → Arduino
ESP
Communication unidirectionnelle
Composants
Base de données
Message : P90

## Slide 13: V. Planning & conclusion

## Slide 14: V. Planning & conclusion
  Des solutions pour la futur réalisation d’un projet
  Les difficultés de l’adaptation à taille réelle
  Des idées pour améliorer notre projet

## Slide 15: Et maintenant… place à la démonstration !